## Slide 2: Działania dotyczące efektywności energetycznej w Gminie Uniejów

## Slide 3
Kompleksowa termomodernizacja komunalnych obiektów mieszkaniowych w Gminie Uniejów
Projekt został podzielony na 4 zadania:

## Slide 4
Zadanie 1 – Termomodernizacja – ul. Kościelnicka 44A – w ramach zadania zrealizowano docieplenie stropu pod poddaszem nieużytkowym wełną o grubości 18cm, ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 12cm i wymianę stolarki okienne U=1,3;
Koszty ogrzewania przed przedsięwzięciem termomodernizacyjnym – 25 700
Koszt ogrzewania po wykonaniu termomodernizacji – 14 000
Zadanie 2 – Termomodernizacja – Felicjanów 29A – w ramach zadania zrealizowano wymianę stolarki okiennej na poddaszu nieużytkowym, docieplenie stropu wełną o grubości 18cm, ścian styropianem o grubości 12cm oraz wymianę stolarki okiennej mieszkań o wartości U= 1,3;
Koszty ogrzewania przed przedsięwzięciem termomodernizacyjnym – 23 550zł
Koszt ogrzewania po wykonaniu termomodernizacji – 10 000zł

## Slide 5
Zadanie 3 – Termomodernizacja – Wilamów 24 – w ramach zadania zrealizowano montaż nowego kotła węglowego na eko groszek z automatycznym podajnikiem ślimakowym, wymianę instalacji c.o., budowę nowej kotłowni, docieplenie ścian styropianem o grubości 12cm i stropodachu styropianem o grubości 18cm;
Koszty ogrzewania przed przedsięwzięciem termomodernizacyjnym – 28 000zł
Koszt ogrzewania po wykonaniu termomodernizacji –8 000 zł
Zadanie 4 – Termomodernizacja – Wilamów 51 – w ramach zadania zrealizowano montaż nowego kotła węglowego na eko groszek z automatycznym podajnikiem ślimakowym, wymianę instalacji c.o., budowę nowej kotłowni, docieplenie ścian styropianem o grubości 12cm i stropodachu styropianem o grubości 18cm;
Koszty ogrzewania przed przedsięwzięciem termomodernizacyjnym – 21 661zł
Koszt ogrzewania po wymianie kotła na eko groszek wraz z ociepleniem ścian i stropodachu – 13 000zł

## Slide 6
Projekt zrealizowano na terenie Gminy Uniejów a jego odbiorcami są użytkownicy przedmiotowych budynków.
Koszt całkowity zadania: 517 304 zł
Kwota dofinansowania 327 086 zł

## Slide 7
Termomodernizacja budynku starej plebanii –
obecnie Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie
Nieużytkowany od dawna budynek wymagał gruntownego remontu. W ramach rewitalizacji skuto stare tynki, a ponad stuletnie mury zostały osuszone i uzupełnione. Wewnątrz powstały nowe posadzki, podłogi, ściany działowe, nadproża okien i drzwi, a także strop parteru, które chroni – także kompleksowo wymieniony – dach z lekko podniesioną konstrukcją. Ponadto, projekt obejmował wymianę stolarki drzwiowej oraz drewnianej stolarki okiennej, a także wykonanie wszystkich przyłączy do budynku oraz sieci – energetycznej, ciepłowniczej i wodociągowej.
Koszt całkowity zadania: 2 000 000zł
Kwota dofinansowania: 937 909zł

## Slide 8: Aktualnie przeprowadzane zadania:
Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m. Orzeszków, Skotniki, Wola Przedmiejska
Zakłada wykonanie wymiany konstrukcji i pokrycia dachowego, stolarki okiennej, ocieplenia budynków, instalacji grzewczej w postaci pomp ciepła, ciepłej wody użytkowej (montaż paneli fotowoltaicznych)
Koszt całkowity zadania strażnicy w Orzeszkowie: 550 969,99zł
Koszt całkowity zadania strażnicy w Skotniki: 535 161,99zł
Koszt całkowity zadania strażnicy w Wola Przedmiejska: 440 109,99zł
Łączna kwota dofinansowania: 1 104 422,95zł

## Slide 9
Montaż odnawialnego źródła ciepła i energii elektrycznej dla budynku Szkoły Podstawowej w Wieleninie
Przedmiotem prac jest wymiana źródła ciepła z kotła węglowego na gazowe pompy ciepła zasilane gazem ziemnym, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, montaż podgrzewaczy przepływowych oraz paneli fotowoltaicznych
Kwota całkowita zadania: 1 000 000zł
Kwota dofinansowania: 748 020zł

## Slide 10
Dziękuję za uwagę
Zastępca Burmistrza
Mirosław Madajski